## Slide 1: PFAS opgave inzichtelijk
Aandachtslocaties
28 november 2022 GOO special
Door: Jessie Rodermans (Provincie)
en Erik van der Lippe (Stantec)

## Slide 2: Agenda
Korte toelichting project
Wat weten we over het gebruik van PFAS?
Komen tot een Gelderse lijst
Welke onderzoeken gaan we uitvoeren?

## Slide 3: Korte toelichting project

## Slide 4
Projectgroep PFAS aandachtslocaties
Korte toelichting project
Projectleiders:
Erik van der Lippe (Stantec)
Jessie Rodermans (Provincie)
Projectleden:
Peter Bouter (Arnhem)
Sjaak Broekman (Nijmegen)
Peter van Mullekom (GOO)
Paul Oude Boerrigter (Provincie)

## Slide 5
Het project
Korte toelichting project

## Slide 6: Wat weten we over het gebruik van PFAS?

## Slide 7
Kennisdocument over stofeigenschappen, gebruik, toxicologie, onderzoek en sanering van PFAS in grond en grondwater (Kenniscentrum PFAS, 2018) https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie- pfas-gebruik-milieuhygienische/faq/welke-gevallen-pfas-onderzoeken-toepassen-grond/
PFAS-productie
PFAS verwerking
Secundaire bronnen
Inzet PFAS-schuim
afval
afvalwater
Wat weten we over het gebruik van PFAS?

## Slide 8: 3 sporen

## Slide 9
PFAS verwerkende industrie
Wat weten we over het gebruik van PFAS?
Bron: (Kenniscentrum PFAS, 2018)

## Slide 10
Inzet PFAS-houdend schuim (SVM)
Bluslocaties (grote branden)
Kazernes
Oefenterreinen
  Brandweer (veiligheidsregio's)
  Bedrijfsbrandweer (BRZO)
  Defensie
Wat weten we over het gebruik van PFAS?

## Slide 11
Secundaire bronnen
Afvalverwerking
Afvalwaterverwerking
Wat weten we over het gebruik van PFAS?

## Slide 12: Komen tot een Gelderse lijst

## Slide 13
Aanpak Uitvoeringsprogramma Bodem (UP 2020)
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
Inschatting bodemrisico activiteiten
Overlap met gevoelige functies
Historisch bodembestand (Hbb)
Verificatie met bodemonderzoeksgegevens (Wbb)
Bedrijfsbrandweer via Risicokaart NL
Onderzoeksvragen vervolg (verificatie gegevens)
Indicatieve aandachtslijst (humane risico's)

## Slide 14: Activiteiten met PFAS (bronnen)
UBI-SBI-model Gelderland
Inschatting bodemrisico activiteit
Komen tot een Gelderse aandachtslijst

## Slide 15
Informatiebronnen / bronsystemen GLD
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
BIS – KvK > 1970
Historisch bodembestand (oude vergunningen < 2005)
KvK-register (nieuwe vergunningen 2005 tot heden)
± 3200 potentiële bronlocaties
Verder:
BRZO (Provincie/OD) en Veiligheidsregio’s

## Slide 16: BIS-GIS-model Gelderland
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
Alle gegevens gekoppeld aan BIS-codes (of nieuwe BIS-locaties)
Adres- en puntlocaties naar polygonen (of BIS-polygonen)
Overlap gevoelige functies bepaald
Inzicht in bronlocaties per gemeente en daarmee kunnen signaleren van knelpunten met betrekking tot PFAS voor gebiedsontwikkeling

## Slide 17: Webviewer
GeoWeb - online kaart bronlocaties
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
Unieke locatiecode + relevante informatie m.b.t. activiteit

## Slide 18: Prioritering (humane risico's)
10 m nabij woongebied, moestuin en/of speelplaatsen
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
50 m nabij drinkwaterbeschermingsgebieden/winningen (consumptie)
Inschatting risico bodembelasting activiteit '> Beperkt'
  Nadere trechtering mogelijk op:
    Activiteit gestart na 1930
    Langer dan 5 jaar in bedrijf
    Locaties met (begin- en) einddatum
    % overlap met gevoelige functie
    Omvang bedrijf
    Etc.

## Slide 19: Van bron- naar aandachtslocaties
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
gevoelige
functies
Risico op
bodembelasting
omvang en
historie bedrijf
1000+ potentiële aandachtslocaties

## Slide 20
Komen tot een Gelderse aandachtslijst

## Slide 21: Activiteiten aandachtslocaties bedrijven
Komen tot een Gelderse aandachtslijst
Zeer groot
Groot
Middelgroot

## Slide 22: Welke onderzoeken gaan we uitvoeren?

## Slide 23: Onderzoekstraject HO
Start december 2022
  Focus op verdachte bedrijfsactiviteiten
Welk onderzoek gaan we uitvoeren?
Screenen aandachtslijst (200 locaties)
  Rapportagetool / invulvelden excel
Dossieronderzoek
Onderzoeksvoorstellen vervolgonderzoek

## Slide 24: Archief/dossier onderzoek
Grote uitvraag van milieudossiers (begin 2023)
PFAS vaak niet in vergunningen opgenomen
- milieucontroles
Verwerkersovereenkomst
Welk onderzoek gaan we uitvoeren?

## Slide 25: Overige aandachtspunten
Welk onderzoek gaan we uitvoeren?
Notes: Kennistafel PFAS
5. afzet van grond en gebiedsontwikkeling

## Slide 26: Onderzoekstraject OO/VO
Gunning / start april 2023
Vervolgonderzoek en beperkt HO voor aandachtslocaties:
  Bedrijfslocaties
  Inzet PFAS-schuim
  Secundaire bronnen
Welk onderzoek gaan we uitvoeren?
Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’
Versnellingsprotocol 'slim onderzoek'

## Slide 27: Vragen / suggesties? j.rodermans@gelderland.nl erik.vanderlippe@stantec.com